Umluft-Kühltisch 70 cm tief - 1/1 GN

Modell: K 1407 CSG A 2D / 2D / L2

Gewerbekühltisch mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschinenfach rechts, steckerfertig.

Abmessungen:                 geplant

Breite:                      1289 mm

Tiefe:                        700 mm

Höhe:                     885/950 mm

Ausführung:

Außen: allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Tischplatte allseits 50 mm abgekantet (A); optional: Tischplatte hinten 50 mm aufgekantet (A5); Tischplatte hinten 100 mm aufgekantet (A1); ohne Tischplatte mit Isoliersatz ( B )

Fächer von links nach rechts ausgestattet mit:

1 x Schubladenblock mit 2/2 Kastenschubladen (2D), 1 x Schubladenblock mit 2/2 Kastenschubladen (2D); Alle Magnetdichtungen gesteckt und ohne Werkzeug wechselbar; Optional: Schloss (LC); Edelstahl Teleskopbeine für 135 / 200 mm Bodenfreiheit (L2); optional: Sockelmodell (P), Edelstahl Teleskopbeine für 100 / 135 mm Bodenfreiheit (L1); Rollen 127 mm Bodenfreiheit (C1); elektrische Hebe- und Senkvorrichtung für stufenlos einstellbare Arbeitshöhe (V)

andere Bein- und Rollenhöhen auf Anfrage

Innen: allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl , mit tiefgezogener Bodenwanne für hohen Hygienestandard;

Isolierung:

50 mm HFKW-freier Cyclopentanschaum direkt eingespritzt um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten.

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung und kathodisch beschichteten, ventiliertem Lamellenverdampfer sowie ventiliertem Kondensator. Ein Schmutzfilter schützt den Kondensator vor starker Verschmutzung. Zu Servicezwecken ist das Maschinenaggregat nach vorn herausziehbar. Klimaklasse 5 (DIN EN ISO 23953); Natürliches Kältemittel. R 290 (Propan);

Sicherheitseinrichtungen:

Warnleuchte für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel; Optional: interner Datenlogger zur Temperaturaufzeichnung; (gegen Aufpreis); Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm; Notlaufprogramm zum Warenschutz und Diagnosesystem, Optische Anzeige für Abtauvorgang; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung; Potentialfreier Störmeldekontakt	; Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Fehlercodes im Display für schnelle Hilfe; 3 Jahre Vollgarantie;

technische Daten:                        geplant:

Inhalt: (brutto/netto; Liter)           345 / 255

Temperaturbereich:                 +2°C bis +12°C

Optional (gegen Aufpreis):         -5°C bis +12°C

Temperatursteuerung:                 elektronisch

Kälteleistung:          386 W bei -10°/+45°/+32°C

Anschlusswert:                  310 W 230 V/ 50Hz

Stromaufnahme:                              1,8 A

Kältemittel:                                R 290

Edelstahl                                  1.4509

Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953:              5

Fabrikat:                   GRAM

Typ:                        K 1407 CSG A 2D 2D L2